كلية الآداب – جامعة بنها

قسم: الجغرافية ونظم المعلومات الجغرافية 		اختبار مقرر: تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية

الفرقة: الرابعة					 شعبة : المساحة والخرائط

كود المقرر:  BU_FART_GEOG 73

الدرجة الكلية: 15 درجة				الزمن : ساعتان

امتحان الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2016-2017

أجب عن الأسئلة التالية

| لتنشيط عناصر من طبقة معلوماتية بمعلومية قيمة محددة مع اخفاء باقي العناصر عن طريق فتح ِArc ToolBox نتبع المسار |
| --- |
| Layer Properties > Definition Query > Query Builder | Spatial Analyst Tools>Extraction>Select by Mask | Selection > Select by Attributes | جميع ما سبق |
| يمكن إنتاج طبقة Point بمعلومية طبقة Line طريق فتح ِArc ToolBox نتبع المسار |
| Data Management Tools > Features > Feature to points | Data Management Tools >Features > Feature Vertices to points | Spatial Analyst Tools >Features > Feature Vertices to points | Analysis Tools >Features > Feature Vertices to points |
| يمكن فصل العناصر الغير متصلة مكانية والتي سبق وان قمنا بعمل Marge لها عن طريق أداة |
| Split | Clip | Explode Multipart | Extract |
| يمكن فصل عناصر متصلة من طبقة Line بمعلومية طبقة Point عن طريق فتح ِArc ToolBox نتبع المسار |
| Data Management Extract > Features > Feature by points | Data Management Tools >Features > Split line at points | Spatial Analyst Tools >Features > points to Line | Analysis Tools >Features > unsplit Liune |
| يمكن تحويل طبقة Raster إلي طبقة Vector عن طريق فتح ِArc ToolBox نتبع المسار |
| Data Management > To Raster | Conversion Tools> To Raster | Conversion Tools> From Raster | Data Management > From Raster |

| هو نوع من أنواع البحوث العلمية التي تهدف إلي التطوير الفكري والمنهجي للعلوم |
| --- |
| البحث العلمي التطبيقي | البحث العلمي النظري | البحث العلمي التجريبي | جميع ما سبق |
| يمكن عمل Mosaic لمجموعة طبقات من نوع Raster في برنامج ArcGIS عن طريق فتح ِArc ToolBox > Data Management Tools ومنها نختار |
| Raster> Raster Dataset> Mosaic To New Raster | Raster> Raster Dataset> Mosaic |
| Raster> Raster Dataset> Create Random Raster | Raster> Raster Dataset> Block Adjustment> Create Mosaic |
| يمكن تحديد المرجع الجغرافي للطبقات في برنامج ArcGIS عن طريق فتح ِArc ToolBox > Data Management Tools >Projections and Transformations ومنها نختار |
| Create spatial reference | Project | Raster>Project Raster | Define Projection |
| يمكن تغيير المرجع الجغرافي لطبقة Raster في برنامج ArcGIS عن طريق فتح ِArc ToolBox > Data Management Tools >Projections and Transformations ومنها نختار |
| Create spatial reference | Raster>Project Raster | Define Projection | Project |
| يمكن تغيير المرجع الجغرافي لطبقة Vector طريق فتح ِArc ToolBox > Data Management Tools >Projections and Transformations ومنها نختار |
| Create spatial reference | Raster>Project Raster | Define Projection | Project |

| تتميز الصور الجوية بـ |
| --- |
| صغر مقياس رسمها | كبر مقياس رسمها | وجودها بصورة رقمية | سهولة اجراء التعديلات |
| الصور الجوية التي تخدم التخطيط الاقليمي يجب أن يكبر مقياس رسمها عن |
| 1 : 20.000 | 1 : 30.000 | 1 : 40.000 | 1 : 50.000 |
| من شروط الرؤية المجسمة للصور الجوية أن تكون |
| متداخلة فيما بينها | متتابعة | ذات تاريخ تصوير موحد | جميع ما سبق |
| في الدراسات دراسة حركة المواد علي المنحدرات يمكن الاعتماد علي مرئيات فضائية ذات دقة مكانية |
| 1 م | 30م | 90م | جميع ما سبق |
| تتراوح دقة نموذج الإرتفاعات الرقمي العالمي SRTM بين |
| ±6 :10 | ±6 : 14 | ±7 : 14 | ±7 :10 |

| لإقتطاع جزء من طبقة Vector بمعلومية طبقة Vector أخري عن طريق فتح ِArc ToolBox نتبع المسار |
| --- |
| Spatial Analyst Tools>Extraction>Extract by Mask | Spatial Analyst Tools>Extraction>Extract by Attributes | Analysis Tools> Extract> Clip | Analysis Tools> Extract> Spilit |
| لإقتطاع جزء من طبقة Raster بمعلومية طبقة Vector في برنامج ArcGIS عن طريق فتح ِArc ToolBox نتبع المسار |
| Spatial Analyst Tools>Extraction>Extract by Mask | Spatial Analyst Tools>Extraction>Extract by Attributes | Analysis Tools> Extract> Clip | Analysis Tools> Extract> Spilit |
| لإقتطاع جزء من طبقة معلوماتية بمعلومية قيمة محددة عن طريق فتح ِArc ToolBox نتبع المسار |
| Spatial Analyst Tools>Extraction>Extract by Mask | Spatial Analyst Tools>Extraction>Extract by Attributes | Analysis Tools> Extract> Clip | Analysis Tools> Extract> Spilit |
| لتنشيط عناصر من طبقة معلوماتية بمعلومية قيمة محددة نتبع المسار |
| Layer Properties > Definition Query > Query Builder | Spatial Analyst Tools >Extraction >Select by Mask | Selection > Select by Attributes | جميع ما سبق |

| يمكن تصنيف المرئيات الفضائية إعتماداً علي ما يلي ما عدا |
| --- |
| الدقة المكانية | مقياس الرسم | تاريخ الإلتقاط | المساحة المكانية للوحة |
| يمكن دراسة قنوات التصريف المضفرة علي اسطح المراوح الفيضية من خلال |
| نماذج الارتفاعات الرقمية | الدراسة الميدانية | الخرائط الطبوغرافية | جميع ما سبق |
| يمكن تمثيل الظاهرة الواحدة بأكثر من شكل ( خط ، نقطة ، مضلع ) إعتماداً علي |
| مقياس الرسم | قاعدة البيانات | أبعاد الظاهرة | جميع ما سبق |
| تتميز البيانات الـ Raster بـ |
| سرعة اجراء العمليات الحسابية | صغر مساحتها التخزينية | سرعة إدخال البيانات إلي نظام المعلومات | جميع ما سبق |
| تتميز البيانات الـ Vector بـ |
| سرعة إجراء العمليات | الدقة المكانية العالية | سرعة إدخال البيانات إلي نظام المعلومات | جميع ما سبق |

| عند رسم شبكة التصريف المائي من الخرائط الطوبوغرافية يتم ترتيب المجاري |
| --- |
| يدوياً | آلياً | تخليقياً | جميع ما سبق |
| تتناسب قيمة التحسس لطبقة تجميع الجريان مع عدد المجاري الظاهرة تناسباً |
| طردياً | آلياً | عكسياً | جميع ما سبق |
| يمكن عمل Mosaic للوحات نموذج الارتفاعات الرقمي |
| المتماثلة في الأبعاد | المتجاورة مكانياً | المتطابقة ترميزياً | جميع ما سبق |
| من Attribute table يمكن استخدام الامر Summarize في |
| حساب المساحات | حساب الأطوال | عمل ملخص للمتغيرات | معرفة الرقم التعريفي |
| يشير الشكل إلي أستخدام أمر |
| Split | Rotate | Resample | Sketch |
| تستخدم مجموعة الأدوات في التحليلات الهيدرولوجية في |
| رفع قيمة التحسس | فصل روافد شبكة التصريف | استخراج الحوض النهري | تجميع الجريان |

| يمكن انتاج طبقة Flow Accumulation إعتماداً علي طبقة |
| --- |
| Flow Direction | Stream Order | Fill | Sink |
| يمكن استخدام أداة Stream Order في ترتيب المجاري من |
| طبقة Vector | طبقة Raster | طبقة WaterShed | طبقة Stream link |
| يمكن استخدام أداة Reclassify في |
| إعادة تصنيف طبقة Feature Class | إعادة تصنيف طبقة Shapefile | إعادة تصنيف طبقة Raster | إعادة تصنيف طبقة Vector |
| عند انتاج الخرائط التفصيلية يمكن الاعتماد علي مرئيات فضائية ذات دقة مكانية |
| 1م | 30م | 90م | جميع ما سبق |
| عند الاستنباط الالي لشبكات وأحواض التصريف المائي يمكن الاعتماد علي نموذج |
| LandSat ETM+ | SRTM | IKONOS | SPOT |

| تتراوح دقة نموذج الإرتفاعات الرقمي العالمي ASTER بين |
| --- |
| ±6 :10 | ±6 : 14 | ±7 : 14 | ±7 :10 |
| عند إنتاج الخرائط الكنتورية ذات الفاصل الكنتوري 1 : 10 يمكن الاعتماد علي نموذج الارتفاعات |
| ASTER | SRTM | المنتج ميدانياً | المحسن من مرئية |
| عند دراسة مخاريط الهشيم يمكن الاعتماد علي نموذج الارتفاعات |
| ASTER | SRTM | المنتج ميدانياً | المحسن من مرئية |
| عند دراسة المسيلات المائية يمكن الاعتماد علي نموذج الارتفاعات |
| ASTER | SRTM | المنتج ميدانياً | المحسن من مرئية |
| عند دراسة الكثبان الرملية صغير الحجم يمكن الاعتماد علي نموذج الارتفاعات |
| ASTER | SRTM | المنتج ميدانياً | المحسن من مرئية |
| جميعها بيانات مكانية ما عدا |
| الصور الجوية | نقاط التثليث | نقاط الارتفاعات | كمية التصريف |
| عند دراسة أخطار السيول في الأودية الجافة يمكن الاعتماد علي مرئيات فضائية ذات دقة مكانية |
| 1م | 30م | 90م | جميع ما سبق |

| جميع ما يلي يقع ضمن منهجية الدراسة في البحث الجغرافي التطبيقي باستخدام GIS ما عدا |
| --- |
| بناء قاعدة البيانات الجغرافية | تحديد المصادر الأولية | صياغة مشكلة البحث | اختيار موضوع الدراسة |
| تقع مرحلة " تحديد متغيرات الدراسة " في البحث الجغرافي التطبيقي باستخدام GIS ضمن مرحلة |
| بناء قاعدة البيانات | تحديد المصادر الأولية | صياغة مشكلة البحث | اختيار موضوع الدراسة |
| يمكن رسم شبكة التصريف المائي باستخدام برانامج ArcGIS اعتماداً علي الخرائط ذات المقياس |
| 1 : 25.000 | 1 : 50.000 | 1 : 100.000 | 1 : 250.000 |
| تتميز الصور الجوية بـ |
| كبر المساحة التي تغطيها كل لوحة | موضوعية ما تضمه من بيانات | أنها صور ملونة توضح المعام بشكلها الطبيعي | جميع ما سبق |
| تتميز الصور الجوية عن المرئيات الفضائية بـ |
| صغر مقياس رسمها | كبر المساحة التي تغطيها | قد تضم بيانات اقدم | جميع ما سبق |

| في الدراسات التخطيطية يمكن الاعتماد علي مرئيات فضائية ذات دقة مكانية |
| --- |
| 1م | 30م | 90م | جميع ما سبق |
| بيانات ممثلة بواسطة الأشكال الهندسية البسيطة هي بيانات |
| وصفية | مكانية | Raster | Vector |
| البيانات التي توجد جداول ملحقة بالظاهرات التي يمثلها هي بيانات النوع |
| الخطي | المكانية | الـ Vector | جميع ما سبق |
| بيانات ممثلة بواسطة الأشكال الهندسية البسيطة هي بيانات |
| وصفية | مكانية | Raster | Vector |

| يمكن تحويل شبكة التصريف المستنبطة آلياً من طبقة شبكية إلي طبقة خطية من خلال الأمر |
| --- |
| Feature to Vector | Create Feature | Feature To Line | Stream to Feature |
| يمكن تحديد دقة نموذج الارتفاعات الرقمي المستخدم في الاستنباط الآلي لأحواض وشبكات التصريفة عن طريق |
| رفع قيمة التحسس | تعديل حجم خلايا النموج | مقارنة النتائج مع مرئية عالية الدقة | جميع ما سبق |
| يمكن استخدام الآداة Marge في |
| دمج الرتب الأعلي مع الأدني فقط | دمج الرتب الأعلي فقط | دمج أية عناصر | جميع ما سبق |
| يمكن استخدام أداة Split من شريط أدوات Editor في . |
| قطع العناصر الخطية | قطع العناصر المساحية | فصل العناصر المتلاصقة عما يجاورها | جميع ما سبق |
| لتحويل طبقة من نوع Polygon إلي طبقة من نوع Polyline عن طريق Arc Toolboxنتبع المسار : |
| Conversion Tools>Features>Feature to line | Data management Tools>Features>Feature to line | Spatial Analyst Tools>Features>Feature to line | Sample Tools>Features>Feature to line |

| يمكن استخدام أداة Trace في |
| --- |
| رسم الخطوط المتعامدة | الخطوط المتطابقة | رسم الخطوط المتوازية | جميع ما سبق |
| لتحويل طبقة من نوع Polyline إلي طبقة من نوع Polygon عن طريق Arc Toolboxنتبع المسار : |
| Conversion Tools>Features>Feature to polygon | Data management Tools>Features>Feature to polygon | Spatial Analyst Tools>Features>Feature to polygon | Sample Tools>Features>Feature to polygon |
| يمكن الوصول إلي WaterShed من خلال Arc Toolbox من خلال المسار |
| Analysis Tools > Hydrology | Surface > Hydrology | Data management Tools > Hydrology | Spatial Analyst > Hydrology |
| يمكن استخدام الأداة Flow Accumulation في |
| رفع قيمة التحسس | تحديد المجاري الرئيسية | ترتيب المجاري | تحديد الجريان الغطائي |

د. إسلام صابر أمين

# Text boxes

النموذج الأول

الورقة الأولي

الورقة الثانية

الورقة الثالثة

الورقة الرابعة

الورقة الرابعة